# 岩溶地区钻孔桩施工方法

### 一、喀斯特地区钻孔灌注桩的施工方法（论文文献综述）

刘信芳[1]（2021）在《旋挖桩在复杂岩溶地区的施工技术》文中进行了进一步梳理岩溶地区由于存在溶洞、倾斜岩石等复杂地质,在进行旋挖桩施工时容易出现偏孔、钻头开裂、无法钻进、坍塌等现象,严重制约施工进度和质量.结合广西南宁市红光路工程实践,通过采用旋挖干钻成孔、配置金刚石钻头、扩钻、二次成孔、素混凝土成孔分段成型、钢护筒护壁、回填水泥固化、"水泥浆-水玻璃"双液注浆、调换钢护筒直径、注入新型高效稳定液、浇注混凝土进行硬化处理、降低冲击频率等有效举措,确保桩基优质成孔的同时,减少了混凝土用量,降低了施工成本,加快了施工进度、保护了施工环境.

刘峰,万送[2]（2021）在《喀斯特地区桥梁钻孔灌注桩设计与施工技术》文中认为文章结合武汉市二环线某高架桥工程建设实例,从桩型和持力层、桩基极限承载力、桩基数量、桩位布置、配筋率、保护层等多方面探讨了喀斯特地区钻孔灌注桩的设计方法,并分析了桩基施工期间设置护筒、制备泥浆、钻挖速度等环节对钻孔灌注桩施工质量的影响,研究成果可以为类似桥梁桩基设计、施工提供科学的理论指导及研究参考。

高买燕[3]（2021）在《云南某特厚粉细砂覆盖型喀斯特地区的桩基础施工技术》文中研究表明为解决特厚粉细砂覆盖型喀斯特地区桩基础施工存在的坍孔、漏浆、钻孔偏斜等问题,进行了施工方案比选,最终采用冲击成孔+抛填弃土（拌和了羧甲基纤维素钠）、块（片）石加固、护壁等施工方案。实践证明,上述施工方案能有效解决喀斯特地区桩基础施工难题,保证成桩质量,同时还能有效利用弃土,降低了施工成本,对类似地质条件的桩基础施工具有一定的指导价值。

严兆滔[4]（2020）在《岩溶发育地区预制管桩施工质量管理研究 ——以金沙大都汇项目为例》文中认为预制预应力管桩是一种预制桩,采用预制桩基础可实现基础装配化,具有提高基础质量、缩短施工周期、简化现场施工流程、降低施工强度、改善工地环境、减少污染、减少湿作业、安全隐患少、生产效率高等优势。现今,中国经济正加速发展,城镇化进程也进入到高速发展阶段,由于建筑技术的不断发展,建筑用地选址对地质状况的考虑也越来越低,岩溶发育地区也广泛被应用起来,故预制管桩在岩溶发育地区由于项目管理技术手段和措施不完善导致质量问题频发。因此,如何加强岩溶发育地区预制管桩施工过程的质量控制和管理具有重要的现实意义。本文通过研究注浆工艺和预制管桩静压工艺技术,把溶洞预处理与预制管桩组合作为研究对象,以理论指导为基础,通过三阶段质量控制原理分析方法对项目预制管桩基础工程实施事前、事中及事后三阶段的质量管控,结合实际建筑工程项目,经过PDCA质量管理方法循环,以理论为指导,深入实践分析,找出导致岩溶发育地区预制管桩施工的质量问题的要因,从操作工人、施工设备、工程用料、施工工法以及环境因素五个因素建立了影响岩溶发育地区预制管桩施工质量的因素框架,并对导致产生质量情况的各种要因进行确认,得出影响项目质量的主控因素为溶洞处理方案和桩尖类型选择的不合适。根据现场地质勘探溶洞的情况,通过BIM技术模拟溶洞和预制管桩的关系,采用定性分析的方法确定合适的溶洞预处理方案;通过调查分析、理论研究和工艺试桩检验三种预制桩尖类型在起伏岩面条件下的嵌岩能力,创新一种提高预制管桩嵌岩能力、降低断桩率的新型环状锯齿形破岩桩尖,并在实际实施过程中予以验证,同时根据实际应用情况制定预制管桩的质量保证措施。最终探索出适用于岩溶发育地区基础工程施工的一种基于BIM的预制管桩在岩溶发育地区的质量管理技术。

张福友,冯健雪,陆志宇,杨济铭,梅国雄[5]（2021）在《喀斯特地区新型异形灌注桩承载特性与影响因素试验研究》文中提出喀斯特地区灌注桩施工常常发生漏浆且造成成桩质量不佳与承载力不足的严重后果。根据喀斯特地区地基连通孔道分布广泛的特点,提出了一种新型灌注桩——布袋桩,并设计基岩模型进行布袋桩成桩试验,探讨布袋桩成桩可行性。在成桩可行的基础上进行8组静载模型试验,研究布袋桩的承载特性与影响因素。试验结果表明:布袋桩成桩质量良好,通过布袋桩与等直径桩对比分析发现布袋桩的极限承载力为等直径桩的1.5倍,同等荷载条件下布袋桩的沉降远小于等直径桩;同时,试验分析了布袋桩荷载传递规律与承载影响因素,发现桩身轴力在枝状体上下界面处明显降低,其枝状体结构增强了桩侧摩擦性能,荷载传递特性具有明显的时间效应;布袋桩承载力与枝状体的长度、数量及分布位置埋深呈正相关关系。研究结果为喀斯特地区桩基础的设计与施工提供一种新思路。

李小虎[6]（2020）在《探究岩溶地区房建基础施工技术》文中认为岩溶地区房建的基础施工一直以来就是建筑行业中的难题,这是需要根据岩溶区域溶洞的发育状态,采取有效的处理措施,解决相应的问题。本文就是结合岩溶区域地质的特点,分析了岩溶区域地区房屋建设基础施工的技术特点和技术要点,希冀为相关人士提供一定的参考和借鉴意义。

秦子翔[7]（2020）在《陡坎处旋挖桩设计与施工的分析研究》文中研究说明旋挖钻机作为一种综合能力强,适应性广的成桩机械在很多区域被广泛使用。岩溶是桩基工程建设中比较典型的不良施工地质条件,包括地下河、岩溶裂隙、落水洞、漏斗、岩溶洼地等地貌现象。由于岩溶的不规则发育,形成基岩陡坎,对旋挖桩施工带来诸多不便,本文将研究的重点放在岩溶区陡坎处的旋挖桩施工问题研究。全文主要研究内容与结论如下。（1）对工程实例中旋挖桩桩长设计进行研究,通过有限元软件模拟分析得出,陡坎处的旋挖桩嵌岩深度在达到5倍桩径后,再继续增加桩长与嵌岩深度对单桩承载力性能提升较小。（2）通过对桩身的受力分析研究发现,陡坎两侧的长短桩按照桩底高差与桩心距为1:1的桩长设计方式,一定程度上可以减小短桩沿持力层对长桩桩身产生的冲切影响,将工程实例中的桩长按照上述方法设计,不仅在承载力性能上可以满足设计要求,相比较原方案可以节省大量成本支出,是可行且高效的施工优化方案。（3）对陡坎两侧长短桩受力研究后发现,在短桩桩长达到与长桩桩底高差与桩心距为1:1后,长桩桩身不再受到冲切影响。（4）分析工程实例中的陡坎线位置变化,使得短桩位于陡坎线之上,即短桩桩端一部分嵌入基岩层,另一部分置于桩周土中。通过对桩顶位移的分析,验证了桩顶水平位移仅桩长与上覆土层有关,与陡坎线的位置无关。有效的嵌岩深度为桩端完全嵌入持力层的部分,部分嵌入持力层的桩端不能完全发挥嵌固作用,且对桩身的竖直承载能力有一定的影响。通过对桩端两侧的受力分析,桩端置于陡坎线之上的情况下,桩端两侧受力不平衡会导致桩体发生破坏,造成更严重的影响。（5）分析工程实例中对溶洞灌浆处理的过程进行归纳总结,结合施工过程中所遇到的问题提出施工优化方案,为工程后续桩基础的高效施工提供理论依据。

夏琴[8]（2019）在《岩溶地质条件下铁路桥梁钻孔灌注桩施工技术》文中认为随着我国铁路运营标准的全面提升,对铁路桥梁的建设,特别是高速铁路桥梁桩基的建设提出了更高的要求。根据历山特大桥的岩溶地质特征,阐述了不同岩溶地质条件下采用的几种不同施工方案,阐述了不同方案的实用性,施工周期和成本,并对其进行对比分析。

毛文森,李国丽,张再源[9]（2019）在《岩溶发育地区钻孔灌注桩施工技术研究》文中提出岩溶发育地区由于长期受到溶蚀作用,形成了较多的溶洞,地质复杂不确定因素较多,对桥梁桩基施工作业带来了很大困难,特别是操作不当极易造成卡钻、漏浆、塌孔等质量问题。因此,在岩溶发育地区的桩基施工必须做好地质勘查,掌握地质特点,制定科学的溶洞处治方案,保障工程施工质量。文章通过介绍了岩溶发育地区钻孔灌注桩施工质量控制要点,结合以往工作经验,通过桥梁桩基溶洞处治实例,为后续相关工程提供借鉴。

欧阳柱[10]（2018）在《岩溶地区钻孔灌注桩施工技术研究》文中指出随着我国西部大开发和中部崛起战略的进一步深入实施,中西部岩溶地区对基础建设的投入不断加大,岩溶作为工程建设中的一种典型的不良地质现象,对工程建设的危害极大。因此桩基工程的质量对工厂生产期的质量和产量影响十分重大。本课题来源于科技部项目《岩溶地区灌注桩施工技术研究》,课题研究成果在广东、云南、湖北等地成功应用,鉴定为国内领先水平。本文通过实际工程调查和收集文献资料对岩溶地区钻孔灌注桩施工技术及质量控制进行深入研究,具体开展了以下几个方面的工作:本文以施工工艺为核心,针对岩溶地区灌注桩施工的全过程,从岩溶地质特点、施工工艺及质量控制、施工事故处理三个方面进行总结、研究。（1）经过工地调研和资料分析,总结适宜于岩溶地区钻孔灌注桩的施工机械主要有三种:冲击钻机、旋挖钻机和回转钻机,以及岩溶地区影响桩基施工的5个主要因素,并分别在岩溶地质条件下的容的穿越技术、施工工艺改进及施工要点做了总结。（2）总结了岩溶地区桩基础施工从开孔到成桩过程中常见事故的起因、预防和处理措施。介绍了钻孔灌注桩常见的检测方法和在岩溶地区联合检测方法的应用。（3）从产生原因和预防措施这两个方面分析了岩溶地区常见的桩基质量缺陷。并总结岩溶地区桩基质量缺陷处理的五种方法:接桩法、高压注浆法、补桩法、重新成桩法和增大面积法,及相应的具体施工工艺。（4）结合实际工程对岩溶地区钻孔灌注桩的施工和质量控制,就施工技术准备、施工现场准备、钢护筒跟进施工、穿越溶洞、桩身垂直度控制、进入持力层控制、持力层完整性控制、清孔质量控制、浇筑混凝土控制这9个方面总结了一套控制质量措施。

### 二、喀斯特地区钻孔灌注桩的施工方法（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、喀斯特地区钻孔灌注桩的施工方法（论文提纲范文）

#### （1）旋挖桩在复杂岩溶地区的施工技术（论文提纲范文）

1 工程概况

2 旋挖干钻成孔灌注桩优点和施工原理

1)溶洞情况下的施工原理：

2)硬岩状态下的施工原理：

3 针对工程地质难题采取的技术措施

3.1 处理无填充体小溶洞

3.2 处理充填软塑性黏土溶洞

3.3 处理大溶洞

3.4 处理地下水位较高溶洞

4 施工过程中的常见质量问题及处理方法

4.1 钻孔时出现漏浆、塌孔处理

4.2 护筒插入困难处理

4.3 大直径、深孔旋挖钻易塌孔处理

4.4 漏失层处理

4.5 偏孔处理

4.6 扩径及缩颈处理

4.7 处理效果

5 结语

#### （2）喀斯特地区桥梁钻孔灌注桩设计与施工技术（论文提纲范文）

1 项目概况

2 桥梁钻孔灌注桩基础设计步骤

2.1 喀斯特地质处理

2.2 桩型和持力层选择

2.3 桩基极限承载力计算

2.4 桩基数量确定

2.5 桩位布置

2.6 钻孔灌注桩结构设计

3 桥梁钻孔灌注桩基础施工技术

3.1 钻孔灌注桩施工流程

3.2 穿越溶洞成孔施工

4 结论

#### （3）云南某特厚粉细砂覆盖型喀斯特地区的桩基础施工技术（论文提纲范文）

1 工程概况

2 桩基础方案比选

2.1 大功率旋挖桩成孔法

2.2 钢护筒+冲击钻法

2.3 冲击成孔+抛填片石与黏土加固法

3 施工工艺

3.1 施工准备

3.2 施工要点

3.2.1 钻孔

3.2.2 清孔

3.2.3 全岩面的判断

4 结语

#### （4）岩溶发育地区预制管桩施工质量管理研究 ——以金沙大都汇项目为例（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 选题背景及研究的意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 预制管桩技术在国内外的发展历史

1.2.2 预制管桩技术在国内外的研究现状

1.3 本文的主要研究内容

1.4 论文研究技术路线与研究方法

2 相关理论基础

2.1 预制管桩的特点

2.1.1 预制管桩的预制生产工艺

2.1.2 预制管桩优点

2.2 岩溶地质的工程特征及危害

2.2.1 岩溶地质的工程特征和溶洞产生原因

2.2.2 岩溶对工程的危害及其处理

2.3 质量管理方法

2.3.1 全面质量管理

2.3.2 PDCA质量控制法

2.3.3 三阶段控制原理

2.4 基于BIM质量管理技术的应用

2.4.1 BIM技术的基本概念

2.4.2 基于BIM的质量计划编制方法

2.4.3 基于BIM的三维可视化技术交底技术

2.4.4 基于BIM的质量检查技术

2.5 本章小结

3 金沙大都汇项目预制管桩施工的质量管理现状及成因分析

3.1 项目概况

3.1.1 工程概况

3.1.2 项目总质量目标

3.2 项目质量管理现状

3.2.1 项目质量管理的重难点分析

3.2.2 项目质量管理体系

3.2.3 质量管理制度

3.3 项目主要质量管理问题分析

3.3.1 项目质量管理存在问题调查

3.3.2 施工技术和施工工艺因素

3.3.3 人员因素——工程质量管理工作人员素质不高

3.3.4 人员因素..施工人员综合素质有待提升

3.4 本章小结

4 金沙大都汇项目基于BIM的溶洞预处理质量控制方法

4.1 基于BIM技术溶洞预处理工艺的定性分析方法

4.1.1 溶洞定性分析

4.1.2 基于BIM技术桩、洞模型的模拟技术

4.1.3 溶洞预处理定性分析方法

4.1.4 溶洞预处理方案

4.1.5 溶洞预处理工艺

4.2 基于BIM溶洞预处理质量管理保证措施

4.2.1 基于BIM的溶洞预处理质量计划的编制

4.2.2 基于BIM的溶洞预处理质量检查技术

4.3 本章小结

5 岩溶发育地区预制管桩施工质量问题要因分析及管理方案

5.1 岩溶发育地区对预制管桩施工质量的不利影响

5.2 项目质量管理活动计划

5.3 质量管理方案的可行性分析

5.3.1 调查分析

5.3.2 技术分析

5.3.3 实际经验研究

5.3.4 技术力量支持

5.3.5 施工工艺的研究

5.4 质量管理目标的设定

5.5 质量问题要因分析

5.5.1 要因分析

5.5.2 要因确认

5.6 质量管理方案

5.6.1 质量管理计划的建立

5.6.2 质量保证体系

5.6.3 质量控制措施

5.7 效果检查

5.8 本章小结

6 结论和展望

6.1 结论

6.2 展望

6.2.1 不足

6.2.2 展望

参考文献

附录 Ⅰ 影响金沙大都汇项目预制管桩质量因素的问卷调查

作者在读期间研究成果

致谢

#### （5）喀斯特地区新型异形灌注桩承载特性与影响因素试验研究（论文提纲范文）

1 研究背景

2 模型试验设计与方案

2.1 模型试验简化与原理

2.1.1 模型的简化

2.1.2 相似原理

2.2 试验准备与装置

2.2.1 布袋桩成桩模型试验

2.2.2 布袋桩承载特性与影响因素模型试验

3 试验结果与分析

3.1 布袋桩成桩试验结果与分析

3.2 布袋桩承载特性试验结果与分析

3.2.1 布袋桩和等直径桩荷载-沉降结果与分析

3.2.2 布袋桩荷载传递规律

3.2.3 布袋桩桩侧摩阻力性状分析

3.2.4 布袋桩枝状体阻力和桩端阻力性状分析

3.2.5 侧摩阻力、枝状体阻力和端阻力综合分析

3.3 布袋桩承载特性影响因素分析

3.3.1 枝状体长度

3.3.2 枝状体数量和枝状体分布位置

4 结 论

#### （6）探究岩溶地区房建基础施工技术（论文提纲范文）

0 引言

1 岩溶区域形成的基本原理

2 岩溶地区的地质特点

2.1 地层的分布

2.2 岩溶区域的发育特点

2.3 岩溶区域地下水的特点

3 施工准备

3.1 岩溶场地的勘察

3.2 平整场地，做好钻孔施工平台

3.3 确认施工技术方案

4 岩溶地区房建基础施工技术要点

4.1 片石粘土筑壁法

4.2 钢护筒跟进法

4.3 注浆法

5 结语

#### （7）陡坎处旋挖桩设计与施工的分析研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 旋挖钻孔灌注桩的国内外发展历史

1.1.1 旋挖钻孔灌注桩的国内发展历史及现状

1.1.2 旋挖钻孔灌注桩的国外发展历史及现状

1.2 国内旋挖钻机的发展趋势

1.3 旋挖桩在强岩溶发育区的施工难点及质量控制

1.3.1 旋挖桩在强岩溶发育区的施工难点

1.3.2 解决方法及技术措施

1.3.3 质量控制

1.4 论文提出的背景及研究意义

1.4.1 论文研究内容与方法

1.4.2 技术路线

第二章 嵌岩桩嵌岩深度的研究

2.1 嵌岩桩嵌岩深度研究的发展概述

2.2 嵌岩桩的定义与主要类型

2.3 嵌岩桩的荷载传递机理

2.3.1 嵌岩桩与非嵌岩桩的荷载传递机理

2.3.2 嵌岩桩的荷载传递规律

2.4 嵌岩桩的破坏模式

2.5 嵌岩桩嵌岩深度的研究成果

2.5.1 影响嵌岩桩嵌岩深度的主要因素

2.6 嵌岩桩的嵌岩深度计算

2.6.1 按竖向承载力确定的嵌岩深度计算方法

2.6.2 按桩顶沉降控制的嵌岩深度计算方法

2.6.3 按岩体横向抗力的嵌岩深度计算方法

2.6.4 规范法计算嵌岩桩嵌岩深度

2.7 对于刚性角的研究

2.8 本章小结

第三章 嵌岩桩有限元模拟分析

3.1 工程实例分析

3.1.1 工程概况

3.1.2 工程地质概况

3.1.3 施工难点

3.1.4 设计理论

3.2 MIDAS软件简介

3.2.1 MIDSA软件对于建模的优势

3.3 有限元模拟分析

3.3.1 建立模型

3.3.2 材料属性定义

3.3.3 单元网格的划分

3.3.4 荷载与约束的施加

3.3.5 求解与分析

3.3.6 沉降计算

3.3.7 模型结果与计算结果对比分析

3.4 本章小结

第四章 嵌岩深度数值模拟分析

4.1 桩长与嵌岩深度的重新设计

4.1.1 公式计算嵌岩深度

4.1.2 经验法设计桩长

4.2 建立模型

4.2.1 模型结果的数据分析

4.2.2 模型结果分析得出结论

4.3 相邻两桩冲切影响论证

4.4 本章小结

第五章 特殊陡坎位置的研究与旋挖桩岩溶区的施工措施

5.1 特殊陡坎线位置的研究

5.1.1 陡坎线与1099号桩位重合情况

5.1.2 陡坎线与1098号桩位重合情况

5.1.3 结论

5.2 岩溶区施工过程中遇到的问题及处理方式

5.2.1 嵌岩桩施工过程中遇到的问题

5.2.2 嵌岩桩施工遇到问题的处理方案

5.2.3 施工中遇到的问题与施工措施

5.3 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 论文的不足

6.3 展望

致谢

参考文献

附录 攻读学位期间发表论文目录及获奖情况

#### （8）岩溶地质条件下铁路桥梁钻孔灌注桩施工技术（论文提纲范文）

1 前言

2 灌注桩施工

3 桩基施工

4 针对岩溶地质问题的解答策略

5 结束语

#### （9）岩溶发育地区钻孔灌注桩施工技术研究（论文提纲范文）

1 工程地质条件

2 施工质量控制要点

2.1 钢护筒跟进施工质量控制

2.2 钻孔施工质量控制

2.3 成孔嵌岩深度施工质量控制

3 溶洞处治方法

3.1 直接回填法

3.2 钢护筒跟进法

3.3 低标号混凝土填充法

4 结束语

#### （10）岩溶地区钻孔灌注桩施工技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 岩溶地区钻孔灌注桩的研究现状

1.2.2 岩溶地区溶洞处理技术

1.2.3 岩溶地区桩基质量事故分析及处理的研究现状

1.3 研究的主要内容

1.3.1 岩溶地质特点

1.3.2 施工工艺及质量控制

1.3.3 施工事故处理

1.4 研究的技术路线

第2章 岩溶地质的特点及危害

2.1 岩溶发育的基本条件

2.2 岩溶地貌的形态

2.2.1 地表形态

2.2.2 地下形态

2.3 岩溶发育的特点

2.4 岩溶地质的危害

2.5 本章小结

第3章 岩溶地区钻孔灌注桩施工

3.1 岩溶地区钻孔灌注桩施工工艺

3.1.1 冲击灌注桩

3.1.2 回转灌注桩

3.1.3 旋挖灌注桩

3.2 岩溶地区影响桩基施工因素

3.2.1 岩溶水位的影响

3.2.2 岩溶连通性的影响

3.2.3 溶洞填充物性质的影响

3.2.4 施工环境影响

3.2.5 岩溶地貌的影响

3.3 岩溶地区钻孔灌注桩施工的特点

3.4 岩溶地区桩基施工的处理措施

3.4.1 岩溶地区桩基施工的处理原则

3.4.2 岩溶地区桩基施工常用的处理方法

3.5 岩溶地区穿越溶洞技术施工

3.5.1 冲击钻孔穿越技术要点

3.5.2 回转钻孔穿越技术要点

3.5.3 旋挖钻孔穿越技术要点

3.6 本章小结

第4章 岩溶地区桩基质量事故及检测

4.1 施工过程中常见事故的起因、预防和补救措施

4.1.1 漏浆、塌孔

4.1.2 偏孔

4.1.3 卡钻、掉钻、埋钻

4.1.4 混凝土流失

4.1.5 钢筋笼被卡住

4.1.6 其他

4.2 成桩后岩溶地区桩基础检测方法

4.2.1 桩身完整性检测

4.2.2 单桩承载力检测

4.2.3 常用检测方法优缺点

4.2.4 多种检测技术相结合

4.3 岩溶地区常见桩基质量事故

4.3.1 常见的桩基质量问题

4.3.2 常见桩基处理方法

4.4 本章小结

第5章 钻孔灌注桩工程施工案例

5.1 工程概况

5.1.1 拟建项目总体情况

5.1.2 工程地质条件

5.2 钻孔灌注桩施工

5.2.1 施工难点

5.2.2 施工技术准备

5.2.3 施工现场准备

5.2.4 钢护筒跟进施工

5.2.5 穿越溶洞

5.3 岩溶地区桩基施工质量控制

5.3.1 桩身垂直度控制

5.3.2 进入持力层的控制

5.3.3 桩底持力层完整控制

5.3.4 清孔质量控制

5.3.5 浇筑混凝土的控制

5.4 缺陷桩基的处理

5.5 工程实施效果

第6章 研究成果及展望

6.1 研究成果

6.2 展望

参考文献

在学期间发表的学术论文及其他成果

在学期间参加专业实践及工程项目研究工作

致谢

### 四、喀斯特地区钻孔灌注桩的施工方法（论文参考文献）

- [1]旋挖桩在复杂岩溶地区的施工技术[J]. 刘信芳. 江苏建筑职业技术学院学报, 2021(03)

- [2]喀斯特地区桥梁钻孔灌注桩设计与施工技术[J]. 刘峰,万送. 工程技术研究, 2021(14)

- [3]云南某特厚粉细砂覆盖型喀斯特地区的桩基础施工技术[J]. 高买燕. 建筑施工, 2021(01)

- [4]岩溶发育地区预制管桩施工质量管理研究 ——以金沙大都汇项目为例[D]. 严兆滔. 西安建筑科技大学, 2020(01)

- [5]喀斯特地区新型异形灌注桩承载特性与影响因素试验研究[J]. 张福友,冯健雪,陆志宇,杨济铭,梅国雄. 长江科学院院报, 2021(02)

- [6]探究岩溶地区房建基础施工技术[J]. 李小虎. 建材与装饰, 2020(13)

- [7]陡坎处旋挖桩设计与施工的分析研究[D]. 秦子翔. 昆明理工大学, 2020(05)

- [8]岩溶地质条件下铁路桥梁钻孔灌注桩施工技术[J]. 夏琴. 绿色环保建材, 2019(07)

- [9]岩溶发育地区钻孔灌注桩施工技术研究[J]. 毛文森,李国丽,张再源. 科技创新与应用, 2019(12)

- [10]岩溶地区钻孔灌注桩施工技术研究[D]. 欧阳柱. 长春工程学院, 2018(04)

本文来源: https://www.lw766.cn/article/d608abbec8309e8f0a8582b3.html